Załącznik Nr 1a

PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego urządzenia ……………………………………

Model/typ oferowanego urządzenia: …………………..…….…………

Producent/firma: ……………….…………………………………...…

Kraj pochodzenia ……………………………………………….………..

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY - OPIS | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE (opisać, podać zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator biochemiczny nastołowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |
| 2 | Analizator wyposażony w czytnik kodów. |  |
| 3 | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali minimum 340-670 nm |  |
| 4 | Wydajność analizatora: min. 220 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE |  |
| 5 | Wykorzystywane metody pomiarowe: - kinetyczna - punktu końcowego - urbidymetryczna |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w zakresie: - substraty, -enzymy, -białka specyficzne. |  |
| 7 | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu próbki i automatycznego monitorowania poziomu odczynnika |  |
| 8 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |
| 9 | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet |  |
| 10 | Min. 30 pozycji próbkowych |  |
| 11 | Min. 30 pozycji odczynnikowych |  |
| 12 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek badanych na pokładzie analizatora |  |
| 13 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) |  |
| 14 | Wbudowany system kontroli jakości badań w oparciu o wykresy Levey Jenningsa i reguły Westgarda |  |
| 15 | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych- dziennych, miesięcznych oraz raportów kontroli jakości |  |
| 16 | Możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz flagowania wyników patologicznych |  |
| 17 | Komunikacja dwukierunkowa z systemem firmy Kamsoft – KS-SOLAB |  |
| 18 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w jężyku polskim |  |
| 19 | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) min. 20 min. |  |
| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY - OPIS | Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów TAK/NIE (opisać, podać zakresy) |
| 20 | Analizator wyposażony w zestaw startowy odczynników i kuwet, umożliwiający wykonanie badań: Glukoza – 1 op. Kreatynina met. Enzymatyczna – 1 op. ALAT – 1 op. ASAT – 1 op. Biluribina całkowita – 1 op. Cholesterol – 1 op. Cholesterol HDL – 1 op Trójglicerydy – 1 op. Alfa Amylaza – 1 op. Mocznik – 1 op. Kwas moczowy – 1 op. Białko całkowite – 1 op. Niezbędne płyny myjące po 1 op. Mulikalibrator poziom 1 Mulikalibrator poziom 2 Surowica kontrolna poziom normalny Surowica kontrolna – poziom patologiczny |  |
| 21 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i płyny z zestawu startowego w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie umieszczenie na pokładzie analizatora bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania, przelewania poza układem analizatora |  |
| 22 | Dostawa do 35 dni |  |
| 23 | Montaż i uruchomienie sprzętu |  |
| 24 | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. |  |
| 25 | Gwarancja na zaoferowany aparat min. 36 miesięcy (gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu). |  |
| 26 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt wykonawcy w okresie gwarancji. |  |
| 27 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godzin (w dni robocze). |  |
| 28 | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat. |  |
| 29 | Certyfikat CE ,deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich oferowanych elementów dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. |  |
| 31 | Potwierdzenie wykonawcy, że jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanego urządzenia oraz, że posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski. |  |
| 32 | Dokumentacja techniczna (katalog) w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. |  |

# UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów” w niniejszym załączniku wyraz TAK/NIE oraz właściwości techniczne oferowanych urządzeń. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane.

Zakreślenie w niniejszym załączniku chociażby jednej pozycji „nie” spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

(podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)